INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

IlluminéTM office

żel do wybielania przebarwionych zębów w gabinecie stomatologicznym

WAŻNA UWAGA : Illuminé office jest unikalnym produktem zarówno , jeśli chodzi o skład jak i technikę stosowania.

Produkt ten różni się od innych materiałów do wybielania w gabinecie stomatologicznym i dlatego niezbędnym jest wnikliwe przeczytanie oraz zrozumienie instrukcji użytkowania.  Zaleca się wypróbowanie aplikacji materiału metodą in vitro ,aby przećwiczyć i opanować nową technikę pracy .

Illuminé office to oparty na 15% nadtlenku wodoru materiał do wybielania  przebarwionych  zębów , który zapewnia osiągnięcie widocznych rezultatów wybielania w ciągu 30-60 min..Zabieg nie wymaga stosowania dodatkowych źródeł ciepła lub światła w celu aktywacji substancji czynnych.

Illuminé office jest rekomendowany jako produkt rozpoczynający wybielanie przed zastosowaniem materiału Illuminé home do wybielania w warunkach domowych. Może być wykorzystywany jako samodzielny preparat do procesu wybielania przeprowadzanego w warunkach gabinetu stomatologicznego w ciągu 1-3 wizyt.

Jeśli Illuminé office zostanie użyty do zainicjowania wybielania to czas stosowania Illuminé home można skrócić do 3 dni .

Każde opakowanie zawiera dwa zestawy strzykawek wraz z końcówkami do aplikacji. estaw strzykawek składa się ze strzykawki A zwierającej roztwór 30 % nadtlenku wodoru oraz strzykawki B wypełnionej proszkiem i zaopatrzonej w zaworek zamykający. Jeden zestaw strzykawek wystarcza do wybielenia jednego łuku zębowego.

Skład

Strzykawka A zawiera : 30% nadtlenek wodoru,

Strzykawka B zawiera :  Poli (Metylo vinylo eter/bezwodnik maleinowy )zmieszany z solami sodowymi/wapniowymi, tlenkiem  tytanu

Wskazania

1. Przebarwienie zębów spowodowane :

• osadami zewnątrzpochodnymi pochodzącymi z pokarmów , napojów, tytoniu 
z penetracją barwnika w głąb szkliwa

• 	zmianami degeneracyjnymi koloru zębów związanymi z wiekiem

• 	przyjmowaniem antybiotyków z grupy tetracyklin   w tym także  minocykliny

•	fluoroza, zwłaszcza przebarwienia o kolorze brązowym

• 	stany po obumarciu miazgi oraz leczeniu endodontycznym

2. Niwelowanie zmętnienia szkliwa

3. Genetycznie uwarunkowany ciemny odcień zębów

4. Wybielanie przebarwionych zębów przed wykonaniem estetycznych wypełnień lub uzupełnień protetycznych np. licówek.

Najlepsze rezultaty osiągano wybielając przebarwienia o kolorze żółtym, pomarańczowym lub jasno brązowym.

Przeciwwskazania

1. Stosowanie w czasie ciąży i laktacji.

2. Stwierdzona alergia na nadtlenek wodoru lub jakikolwiek składnik materiału.

3. Osady zewnątrzpochodne , które można łatwo usunąć w trakcie profesjonalnego czyszczenia zębów i którym można zapobiec poprzez właściwe wykonywanie zabiegów higienicznych

4. Stosowanie u nałogowych palaczy jeżeli nie są w stanie powstrzymać się od palenia  w czasie noszenia nakładki.

OstrzeŻenia

- Unikać ekspozycji materiału na ciepło i światło , które mogą spowodować wydostanie      nadtlenku wodoru w formie gazu się . Nadtlenek wodoru w strzykawce A może być pod działaniem niewielkiego ciśnienia. Usuwać zakrętkę zabezpieczającą bardzo ostrożnie.

- Strzykawka A zawiera 30%nadtlenek wodoru , który jest substancją żrącą i wywołującą oparzenia. Po zmieszaniu materiał zawiera 15% nadtlenek wodoru będący substancją o działaniu drażniącym.

- Wyciskać materiał do nakładki bezpośrednio po zmieszaniu, aby uniknąć wzrostu ciśnienia w zamkniętym zestawie połączonych strzykawek.

- Unikać kontaktu z błonami śluzowymi jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu należy dane miejsce spłukać obficie wodą. Bezpośredni kontakt może powodować przemijające wybielenie. W razie bezpośredniego kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą i skontaktować 
się     natychmiast z lekarzem okulistą

- Nadtlenek wodoru może spowodować zniszczenie wyrobów tekstylnych. Nie dopuszczać do bliskiego kontaktu.

- Illuminé office został opracowany tak , że konieczne jest użycie specjalnie wykonanych nakładek na zęby. Materiał nie wymaga dodatkowej izolacji dziąseł, ponieważ posiada konsystencję przypominającą gumę . Należy zauważyć , że jeśli jednak dojdzie do przedłużonego kontaktu materiału z dziąsłami lub błoną śluzową, to mogą wystąpić objawy podrażnienia oraz przemijającego zbielenia dziąseł.

Środki ostrożności

1. Zapoznać się dokładnie z elementami zestawu strzykawek (patrz ilustracja poniżej)

- W czasie pracy z materiałem na bazie nadtlenku wodoru należy nosić okulary i rękawiczki ochronne

3.     Materiał przygotowywać ( mieszać) z dala od pacjenta

- Sprawdzić dokładnie czy przygotowana nakładka (szyna) posiada odpowiednich    rozmiarów przestrzenie retencyjne na materiał wybielający. Nakładka musi być dokładnie dopasowana i zabezpieczać dziąsła przed kontaktem z materiałem. Jeśli nie spełnia tych kryteriów , należy bezwzględnie wykonać nową nakładkę.

- Pacjent powinien zawsze być poinformowany o możliwości wystąpienia objawów       nadwrażliwości zarówno ze strony zębów, jak i dziąseł w czasie zabiegu wybielania.Po bezpośrednim kontakcie z Illuminé office dziąsła w danym miejscu zmienią kolor  na biały i powrócą do naturalnej barwy po upływie 1 dnia.

- Przed przystąpieniem do wybielania należy przeprowadzić sanację jamy ustnej. Należy wypełnić wszystkie istniejące ubytki próchnicowe, naprawić ewentualne nieszczelności w istniejących wypełnieniach, naprawić uszkodzenia i pęknięcia szkliwa, zabezpieczyć obszary odsłoniętej zębiny (okolica przyszyjkowa). Wszystkie te zabiegi mają na celu wyeliminowanie możliwości kontaktu materiału z miazgą zęba ,co może doprowadzić do objawów nadwrażliwości lub zmian zapalnych miazgi na tle podrażnienia chemicznego.

8.     Unikać kontaktu z zębami, które dają objawy nadwrażliwości oraz z zębami, w których występuje duża komora miazgowa.

- Należy zachować szczególną ostrożność w czasie wkładania nakładki do jamy ustnej. Dokładnie usunąć ewentualne nadmiary materiału , jak również wszelkie pozostałości materiału  mające kontakt z błonami śluzowymi jamy ustnej. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Interakcje z materiałami stomatologicznymi

Występujące w jamie ustnej wypełnienia mogą nie odpowiadać kolorowi zębów uzyskanym po wybielaniu, dlatego może zaistnieć konieczność ich wymiany ze względów kosmetycznych.System wybielania Illuminé office powinien być zastosowany przed wykonaniem ostatecznych wypełnień kompozytowych, licówek czy koron po to, aby osiągnąć jak najlepszy efekt estetyczny. Zaleca się odczekanie minimum dwóch tygodni od ukończenia wybielania zanim przystąpi się do wykonania wypełnień w zębach przednich w celu ustabilizowania się ostatecznego koloru tkanek twardych.

Reakcje odwracalne

Pacjenci mogą odczuwać nadwrażliwość jako efekt oddziaływania produktów na bazie nadtlenku wodoru (odsłonięte powierzchnie korzeni, nieszczelne wypełnienia, odsłonięte obszary zębiny, powierzchnie styczne ścian wargowo-językowych).

##### Szczegółowa instrukcja Dla gabinetu stomatologicznego

Konsultacja wstępna

1.     Przeprowadzić wywiad ogólny i stomatologiczny

2.      Zbadać stan błon śluzowych, przyzębia i zębów.

- Poinformować pacjenta, że w zależności od rodzaju przebarwień okres wybielania może ulec przedłużeniu aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu.

4.     Zaleca się wykonanie zabiegów profilaktycznych (profesjonalne czyszczenie zębów przy użyciu pasty Nupro) i fluoryzacji przed przystąpieniem do procesu    wybielania.

5.    Należy dokładnie omówić z pacjentem całą procedurę wybielania zębów, informując go o potencjalnych problemach i efektach ubocznych jakie mogą się pojawić.

6.    Powiadomić pacjenta o możliwości niedopasowania kolorystycznego istniejących wypełnień do wybielonych zębów. Może to wiązać się z późniejszą koniecznością wymiany  tych wypełnień ze względów kosmetycznych.

7.    Wykorzystać odpowiedni klucz kolorów np.: Biodent¹ lub Vita Lumin Vaccum², aby określić kolor zębów przed przystąpieniem do procesu wybielania. Informacje o kolorze wyjściowym i uzyskanej zmianie odcienia umieścić w karcie pacjenta.

Pobranie wycisku

Pobrać wycisk wykorzystując alginatową lub elastomerową masę wyciskową.

Zaleca się przeprowadzenie jednorazowo wybielania tylko jednego łuku (górnego lub dolnego) zębów tak, aby pacjent mógł porównawczo ocenić rezultaty.

###### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONANIA NAKŁADKI

I KONTAKT Z LABORATORIUM TECHNICZNYM

Zaleca się wykorzystanie dokładnej instrukcji dotyczącej sposobu wykonania nakładki dla laboratorium protetycznego jaka znajduje się w opakowaniu podstawowym Illuminé home. Należy zwrócić uwagę ,że nakładka w tym przypadku powinna posiadać przestrzenie retencyjne o szerokości przynajmniej 3 mm , natomiast standardowe nakładki do wybielania w warunkach domowych maja te przestrzenie o szerokości tylko 0.5-1mm.Nakładka wykonana do wybielania preparatem Illuminé office może być wykorzystana do wybielanie w warunkach domowych przy użyciu Illuminé home.Instrukcja wykonania nakładki znajduje się dodatku do części  informacyjnej.

IZOLACJA DZIĄSEŁ

Izolacja dziąseł nie jest konieczna jeśli przestrzegana jest instrukcja stosowania oraz :

▪ wykonana zostanie dobrze dopasowana nakładka z odpowiednimi przestrzeniami retencyjnymi (3-4 mm ) dla wybielanych zębów.

▪ materiał Illuminé office związał prawidłowo, co zapewnia jego właściwą adherencje do tkanek zęba i uniemożliwia niekontrolowany kontakt z dziąsłami

▪  zachowana została właściwa procedura zakładania nakładki eliminująca przypadkowy kontakt materiału wybielającego z dziąsłami .

Jeśli jednak nie można zastosować się do instrukcji użytkowania lub występują przestrzenie bezzębne , duże przestrzenie międzyzębowe takie  jak diastema ,to zalecamy izolację dziąseł przy użyciu wazeliny lub koferdamu .

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA APLIKACJI  Illuminé office

- Połączenie dwóch strzykawek :

a)  ustawić strzykawkę A w pozycji góra-dół  ( zakrętką do góry , tłoczkiem do dołu ). Zawartość strzykawki może być pod niewielkim ciśnieniem, dlatego                 zaleca się lekkie  odciągnięcie tłoczka przed zdjęciem zakrętki .

b) ustawić strzykawkę B ( z charakterystycznym zaworkiem ) bezpośrednio nad otwartą strzykawką A

c) dokładnie połączyć obie strzykawki A i B ze sobą poprzez nałożenie zaworka na strzykawkę A

d)   nie ściskać nadmiernie oraz nie rozkładać na części tego połączenia

- Trzymając strzykawki w pozycji horyzontalnej , przekręcić zaworek zabezpieczający”w pozycję „ otwarty” ( równolegle do strzykawek ) Zachowując pozycję horyzontalną strzykawek położyć na tłoczkach kciuki .  Zdejmując kciuk z tłoczka strzykawki B , nacisnąć na tłoczek strzykawki A szybko     wstrzykując jej płynną zawartość do strzykawki B zawierającej proszek. Powtórzyć czynność wstrzykując teraz zawartość strzykawki B do strzykawki A. Szybko  zmieszać materiał wstrzykując go z jednej do drugiej strzykawki. Powtarzać ten ruch nie więcej niż 3-6 razy aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Przerwać mieszanie w momencie, gdy proszek ulegnie rozpuszczeniu. Zbyt długie mieszanie powoduje za szybkie wiązanie materiału czyli skraca czas pracy.

WAŻNE : Należy zawsze upewnić się czy materiał znajduje się po zmieszaniu w strzykawce A. Dopiero wtedy lekko przesunąć zmieszany materiał w kierunku końcówki strzykawki w celu usunięcia powietrza .

- Przekręcić zaworek zabezpieczający w pozycję „ zamknięty” (prostopadle do osi połączonych strzykawek)

- Odłączyć strzykawkę A w pozycji pionowej od zaworka i odłożyć strzykawkę B na bok

- Umieścić na strzykawce A specjalną końcówkę aplikacyjną i dokładnie ją dokręcić .

- Trzymając nakładkę pionowo aplikować materiał wybielający precyzyjnie i szybko do przestrzeni retencyjnych. Wypełnianie przestrzeni retencyjnych rozpocząć od siekaczy przyśrodkowych , potem siekaczy bocznych , kłów itd.. Zawsze do nakładania materiału stosować końcówki aplikacyjne.

- UWAGA: Materiał zmienia konsystencję od płynnej do gumowatej , pół-stałej w ciągu około 30-60 sekund od momentu zakończenia mieszania.

Upewnić się czy materiał umieszczony w przestrzeniach retencyjnych ma konsystencję pół-stałą jeszcze przed umieszczeniem nakładki w jamie ustnej pacjenta. Powierzchnia materiału zmienia się od błyszczącej do matowej ,kiedy konsystencja  staje się pół-stała. Jeśli materiał nie związał prawidłowo , to w momencie zakładania nakładki może dojść do jego przesunięcia i kontaktu z dziąsłami ,powodując ich podrażnienie. Nie należy wkładać nakładki do jamy ustnej pacjenta , jeśli powierzchnia materiału wybielającego jest jeszcze błyszcząca lub posiada on konsystencję płynną.

- Umieścić nakładkę na zębach pacjenta ,lekko dociskając przestrzenie retencyjne, aby      zapewnić prawidłowy kontakt materiału wybielającego z powierzchniami zębów.

- UWAGA: Sprawdzić czy na pewno materiał wybielający nie ma bezpośredniego kontaktu z przyzębiem. Materiał który pozostaje w kontakcie z dziąsłami usunąć za pomocą skalera lub zgłębnika.

- Pacjent może teraz czekać wygodnie siedząc na fotelu stomatologicznym lub w poczekalni przez około 30-60 minut.

- Wyjąć  nakładkę z ust pacjenta . Usunąć dokładnie wszelkie pozostałości materiału Illuminé office z powierzchni zębów za pomocą gazika., wykonując delikatne ruchy ścierające. Dodatkowo można wykorzystać skaler, zgłębnik lub nitkę dentystyczną w celu oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

# PRZECHOWYWANIE

Materiał Illuminé office należy przechowywać w lodówce ( 2-8ºC) Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## Numer seryjny i data ważności

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Numer seryjny i data ważności powinny być wymieniane w całej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Producent

Dentsply De Trey GmbH

DeTrey Str.1

D-78404 Konstanz

Germany

PRZEDSTAWICIEL

Dentsply DeTrey GmbH Oddział  Warszawa

02-057 Warszawa

ul. Filtrowa 43/2

tel. (22) 825 40 71, fax (22) 825 45 59

Informacje dodatkowe

##### instrukcja dla laboratorium technicznego

# Odlanie modelu

Wykorzystując zdezynfekowany i opłukany wycisk należy odlać model gipsowy. Model gipsowy powinien zostać tak przycięty, aby jego postawa była równoległa do płaszczyzny zgryzowej zębów bocznych oraz by była odległa o 2-4 mm od brzegu dziąsłowego.

Tworzenie miejsc na zbiorniczki żelu

1. Po ostatecznym stwardnieniu modelu gipsowego powierzchnie licowe zębów powinny być pokryte warstwą akrylu blokującego (np. Triad¹Gel) w celu uzyskania w nakładce specjalnych przestrzeni dla żelu wybielającego.

2. Akryl blokujący nakładać na zęby, szczególnie istotne z punktu widzenia estetyki

3. Pozostawić margines o szerokości 1mm pomiędzy blokerem, a brzegiem dziąsła

4. Nie pokrywać blokerem przestrzeni międzyzębowych

5. Nie nanosić akrylu blokującego na powierzchnię  żującą lub brzeg sieczny

6. Na powierzchnie wargowe zębów nałożyć warstwę blokera o grubości w przybliżeniu 3-4 mm jeśli zabieg wybielania jest planowany z wykorzystaniem tylko Illumine office lub w połączeniu z Illumine home do wybielania w warunkach domowych .   Poczekać aż materiał stwardnieje lub utwardzić światłem lampy polimeryzacyjnej w przypadku materiału światłoutwardzalnego.

7. Po spolimeryzowaniu blokera zetrzeć z jego powierzchni warstwę niespolimeryzowaną stosując gazik zwilżony alkoholem.

Wykonanie nakładki (szyny)

1. Do wykonania nakładki stosować specjalne płytki winylowe średniej grubości przystosowane do formowania próżniowego lub na gorąco .

2. Umieścić płytkę winylową w ruchomej ramce zaciskowej urządzenia do formowania próżniowego.

3. Poczekać, aż ogrzana płytka winylowa opadnie o około 2-5 cm

4. Włączyć pompę próżniową i powoli obniżać rozgrzaną płytkę na model gipsowy tak, aby uniknąć powstania pomarszczeń i nierówności.

5. Pozostawić płytkę pod działaniem podciśnienia przez taki okres czasu, który pozwoli uzyskać dobre przyleganie.

6. Pozostawić płytkę na modelu aż do jego ostygnięcia i przystąpić do przycięcia

nakładki.

Przycinanie nakładki

1. Usunąć delikatnie z modelu uformowaną nakładkę.

2. Przyciąć nakładkę w odległości 2-3 mm poza zębami.

3. Odciąć pozostałą część stosując precyzyjne, małe nożyczki (Scallop dookoła przestrzeni międzyzębowych).

4. Nakładkę przyciąć tak, aby jej krawędź biegła w odległości 1/4-1/2 mm od brzegu  dziąsłowego.

5. Ponownie umieścić nakładkę na modelu, aby zweryfikować przebieg krawędzi   w stosunku do brzegu dziąsłowego.

6. Delikatnie wygładzić płomieniem palnika gazowego nierówności powstałe na krawędzi po obcięciu nożyczkami.

7. Umyć i zdezynfekować nakładkę oraz dokładnie osuszyć.

8. Umieścić w opakowaniu ochronnym i przekazać stomatologowi.