INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

dla lekarza stomatologa

Illuminé TM

żel do wybielania przebarwionych zębów w warunkach domowych

Illuminé to materiał do wybielania  przebarwionych zębów , który może być stosowany samodzielnie lub jako kontynuacja zabiegu wybielania przeprowadzonego wcześniej 
w gabinecie.

Illuminé to żel do wybielania zębów w warunkach domowych, którego aktywnym 
składnikiem jest nadtlenek karbamidu, najbardziej efektywny związek skutecznie 
usuwający przebarwienia zębów metodą nakładkowego , nocnego  wybielania.

Illuminé w postaci 10%  żelu do wybielania zębów w warunkach domowych zawiera 
10% nadtlenek karbamidu ,który w reakcji rozkładu uwalnia H2O2 w stężeniu 3,6%

Illuminé w postaci 15%  żelu do wybielania zębów w warunkach domowych zawiera 
15% nadtlenek karbamidu ,który w reakcji rozkładu uwalnia H2O2 w stężeniu 5,4% oraz jest wzbogacony o fluorek sodu.

Skład

#### Illuminé home 10%                                                             Illuminé home 15%

#### 10% nadtlenek karbamidu,                                                   15% nadtlenek karbamidu,

gliceryna,                                                                              gliceryna,

karboksypolimetylen ,                                                           karboksypolimetylen ,

wodorotlenek sodu,                                                              wodorotlenek sodu,

woda,                                                                                    woda,

substancje smakowe - miętowe.                                          substancje smakowe - miętowe.

fluorek sodu

Obydwa rodzaje preparatów do domowego wybielania zębów  Illuminé  charakteryzuje 
pH o przybliżonej wartości 6,0.

##### Wskazania

1. Przebarwienie zębów spowodowane :

- osadami zewnątrzpochodnymi pochodzącymi z pokarmów , napojów, tytoniu 
z penetracją barwnika w głąb szkliwa

- zmianami degeneracyjnymi koloru zębów związanymi z wiekiem

- przyjmowaniem antybiotyków z grupy tetracyklin ( pierwszego i drugiego stopnia) w tym także  minocykliny

- fluoroza, zwłaszcza przebarwienia o kolorze brązowym

- stany po obumarciu miazgi oraz leczeniu endodontycznym

2. Niwelowanie zmętnienia szkliwa

3. Genetycznie uwarunkowany ciemny odcień zębów

4. Wybielanie przebarwionych zębów przed wykonaniem estetycznych wypełnień 
      lub uzupełnień protetycznych np. licówek.

Najlepsze rezultaty osiągano wybielając przebarwienia o kolorze żółtym, pomarańczowym 
lub jasno brązowym.

Przeciwwskazania

1. Stosowanie w czasie ciąży i laktacji.

2. Stwierdzona alergia na nadtlenek karbamidu lub jakikolwiek składnik materiału.

3. Osady zewnątrzpochodne , które można łatwo usunąć w trakcie profesjonalnego czyszczenia zębów i którym można zapobiec poprzez właściwe wykonywanie zabiegów higienicznych

3. Stosowanie u nałogowych palaczy jeżeli nie są w stanie powstrzymać się od palenia

w czasie noszenia nakładki.

OstrzeŻenia

- Illuminé zawiera nadtlenek karbamidu, który może wywołać podrażnienia.

Unikać kontaktu z błonami śluzowymi jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie 
     do przypadkowego kontaktu należy dane miejsce spłukać obficie wodą. W razie 
     bezpośredniego kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą i skontaktować się natychmiast 
     z lekarzem okulistą.

- Należy dokładnie przeanalizować wskazania do wybielania zębów ,aby uniknąć sytuacji, 
gdy zmiany patologiczne zostaną zamaskowane przez proces wybielania.

3.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności

1. Pacjent powinien zawsze być poinformowany o możliwości wystąpienia objawów 
nadwrażliwości zarówno ze strony zębów, jak i dziąseł w czasie zabiegu wybielania.

- Przed przystąpieniem do wybielania należy przeprowadzić sanację jamy ustnej.

Należy wypełnić wszystkie istniejące ubytki próchnicowe, naprawić ewentualne 
nieszczelności w istniejących wypełnieniach, naprawić uszkodzenia i pęknięcia szkliwa, 
zabezpieczyć obszary odsłoniętej zębiny (okolica przyszyjkowa). Wszystkie te zabiegi mają 
na celu wyeliminowanie możliwości kontaktu materiału z miazgą zęba co może doprowadzić 
do objawów nadwrażliwości lub zmian zapalnych miazgi na tle podrażnienia chemicznego.

3. Unikać kontaktu z zębami, które dają objawy nadwrażliwości oraz z zębami, w których 
występuje duża komora miazgowa.

4. Sprawdzić dokładnie czy przygotowana nakładka (szyna) jest właściwie dopasowana. 
Ma to na celu wyeliminowanie możliwości połykania materiału, zredukowania ilości 
stosowanego produktu do niezbędnego minimum oraz unikniecie bezpośredniego kontaktu
 z dziąsłami.

- Należy zachować szczególną ostrożność w czasie wkładania nakładki do jamy ustnej. 
Dokładnie usunąć ewentualne nadmiary materiału ,jak również wszelkie pozostałości żelu mające kontakt z błonami śluzowymi jamy ustnej.  Unikać kontaktu z oczami i skórą.

6. Jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort z powodu nadwrażliwości zębów lub dziąseł w czasie 
procesu wybielania materiałem Illuminé zaleca się kontakt ze stomatologiem w celu podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych. W przypadku zębów nadwrażliwych należy 
zredukować ilość użytego żelu Illuminé lub skrócić czas stosowania. Można zastosować żele fluorkowe zgodnie z instrukcjami stosowania producentów. W przypadku nadwrażliwości dziąseł sprawdzić, czy żel nie ma bezpośredniego kontaktu z brzegiem dziąseł. W tej sytuacji może być konieczne dodatkowe przycięcie brzegów nakładki (szyny).

Interakcje z materiałami stomatologicznymi

Występujące w jamie ustnej wypełnienia mogą nie odpowiadać kolorowi zębów uzyskanym 
po wybielaniu, dlatego może zaistnieć konieczność ich wymiany ze względów kosmetycznych.

System wybielania Illuminé powinien być zastosowany przed wykonaniem ostatecznych 
wypełnień kompozytowych, licówek czy koron po to, aby osiągnąć jak najlepszy efekt estetyczny. Zaleca się odczekanie minimum dwóch tygodni od ukończenia wybielania zanim przystąpi się do wykonania wypełnień w zębach przednich w celu ustabilizowania się 
ostatecznego koloru tkanek twardych. Niektóre wypełnienia np. amalgamaty mogą pozostawiać ciemne osady na nakładce (szynie). Jest to zjawisko normalne i nieszkodliwe.

Reakcje odwracalne

Pacjenci mogą odczuwać nadwrażliwość jako efekt oddziaływania produktów na bazie 
nadtlenku karbamidu (odsłonięte powierzchnie korzeni, nieszczelne wypełnienia, odsłonięte 
obszary zębiny, powierzchnie styczne ścian wargowo-językowych).

Może dojść do podrażnień błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku połknięcia nadmiernych
ilości żelu pojawiają się bóle gardła lub nudności. Dlatego należy zawsze usunąć nadmiar żelu w czasie wkładania nakładki do jamy ustnej wykorzystując palec lub szczoteczkę do zębów.

Jeśli mimo podjętych działań zapobiegawczych i przestrzegania zasad ostrożności objawy 
nadwrażliwości nie ustąpią pacjent powinien przerwać proces wybielania i skontaktować 
się z lekarzem stomatologiem. Należy wziąć pod uwagę zakończenie wybielania.

###### Szczegółowa instrukcja Dla gabinetu stomatologicznego

Konsultacja wstępna

1.	 Przeprowadzić wywiad ogólny i stomatologiczny

2. 	Zbadać stan błon śluzowych, przyzębia i zębów.

- Poinformować pacjenta, że standardowy okres wybielania wynosi od 1 do 2 tygodni
 w zależności od rodzaju przebarwień. Proces wybielania może uleć przedłużeniu
w niektórych przypadkach od 6 tyg. do 6 miesięcy, aby osiągnąć oczekiwany rezultat.

4. Zaleca się wykonanie zabiegów profilaktycznych (profesjonalne czyszczenie zębów 
przy użyciu pasty Nupro) i fluoryzacji przed przystąpieniem do procesu wybielania.

5. Należy dokładnie omówić z pacjentem całą procedurę wybielania zębów, informując go 
o potencjalnych problemach i efektach ubocznych jakie mogą się pojawić.

- Zapoznać pacjenta z Instrukcją stosowania Illuminé.

7. Powiadomić pacjenta o możliwości niedopasowania kolorystycznego istniejących wypełnień do wybielonych zębów. Może to wiązać się z koniecznością wymiany tych wypełnień 
ze względów kosmetycznych.

8. Wykorzystać odpowiedni klucz kolorów np.: Biodent¹ lub Vita Lumin Vaccum², aby określić kolor zębów przed przystąpieniem do procesu wybielania. Informacje o kolorze wyjściowym 
i uzyskanej zmianie odcienia umieścić w karcie pacjenta.

Pobranie wycisku

Pobrać wycisk wykorzystując alginatową lub elastomerową masę wyciskową.

Zaleca się przeprowadzenie jednorazowo wybielania  łuku górnego lub dolnego zębów tak,
aby pacjent mógł porównawczo ocenić rezultaty.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONANIA NAKŁADKI

I KONTAKT Z LABORATORIUM TECHNICZNYM

Opakowanie podstawowe Illuminé zawiera Instrukcję w formie ulotki dotyczącą sposobu wykonania nakładki . Należy wypełnić znajdującą się na końcu tej ulotki Kartę Informacyjną 
w celu przekazania technikowi protetykowi wszystkich wskazówek na temat wybielanych zębów. Instrukcję sposobu wykonania nakładki przekazać wraz z Kartą Informacyjną  
do wybranego laboratorium protetycznego

###### Szczegółowa instrukcja stosowania  dla pacjenta

Instrukcja stosowania dla pacjenta zawiera dokładny plan postępowania.

Należy zalecić pacjentom zastosowanie się do poniższych wskazówek.

# Przebieg procedury wybielania

- Wyszczotkować dokładnie zęby i oczyścić przy pomocy nici dentystycznej.

- Przed pierwszym użyciem Illuminé w strzykawce należy zdjąć zabezpieczającą zakrętkę 
i  założyć jeden z dołączonych do opakowania końcówek aplikacyjnych .

- Otworzyć aplikator przełamując zaznaczoną końcówkę ( pozostawić końcówkę w celu późniejszego zamknięcia strzykawki )

- Zgodnie ze wskazówkami lekarza stomatologa nałożyć do nakładki niewielką ilość żelu Illuminé od strony powierzchni wargowych wybielanych zębów.

Nie napełniać nakładki nadmiernie żelem. Zamknąć aplikator zamieszczony na strzykawce . Pozostawić strzykawkę do następnego użycia. Każda strzykawka  zawiera materiał wystarczający na około 3-5 aplikacji

- Umieścić nakładkę z żelem w jamie ustnej we właściwej pozycji. Zetrzeć nadmiar materiału jaki się pojawi na dziąsłach lub błonie śluzowej stosując do tego celu palec lub szczoteczkę do zębów.

- Nakładkę z żelem  pozostawić na zębach w czasie nocnego snu lub przez okres zalecony przez stomatologa ( minimum 2 godziny ).

- Nie spożywać żadnych posiłków , nie pić , nie palić papierosów w czasie noszenia nakładki

8. Po zakończeniu noszenia nakładki  spłukać i oczyścić zęby z wszystkich resztek żelu.

9. Oczyścić nakładkę (szynę) wodą przy użyciu szczoteczki do zębów. Dokładnie osuszyć 
i przechowywać w specjalnym opakowaniu ochronnym.

# PRZECHOWYWANIE

Materiał Illuminé należy przechowywać w lodówce( 2-8ºC) , aby zachować jego najlepszą 
efektywność. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## Numer seryjny i data ważności

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Numer seryjny i data ważności powinny być wymieniane w całej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

##### Producent			PRZEDSTAWICIEL

Dentsply De Trey		Dentsply DeTrey GmbH Oddział  Warszawa

DeTrey Str.1		00-621 Warszawa

D-78404 Konstanz		ul. Boya -Żeleńskiego 4/34

Germany			tel. (22) 825 40 71, fax (22) 825 45 59